Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Старо-Акульшетского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Старый Акульшет (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Старо-Акульшетского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Старый Акульшет (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Старо-Акульшетского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Старый Акульшет (1:5 000). |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ				9

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-                      ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										11

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ                          ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							14

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										19

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЯ	19

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ							20

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								20

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								21

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 			24

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											25

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					27

7. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ                РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ									29

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основных направлений градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект Генерального плана Старо-Акульшетского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых, программно-стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Старо-Акульшетского сельского поселения.

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Старо-Акульшетское сельское поселение расположено в непосредственной близости к  центру Тайшетского района.

На юго-западе оно граничит с Тайшетским МО, на юге – с Березовским сельским поселением, на востоке – с Квитокским городским поселением и Разгонским сельским поселением, на севере с Нижнезаимским сельским поселением, на западе с Бирюсинским сельским поселением.

По территории поселения проходит начальный участок Байкало – Амурской магистрали.

Расстояние от центра поселения до районного центра, г. Тайшета, составляет 7 км по автодороге.

Общая площадь Старо-Акульшетского муниципального образования составляет 14,7 тыс. га.

Около 70% территории составляют земли сельскохозяйственного назначения.

Численность населения поселения по состоянию 01.01.2012 г. человек (по данным местных органов власти) составила 1319  человек.

В последние годы в поселении имеет место  положительный естественный и механический прирост населения, при небольших их количественных показателях.

Трудовые ресурсы в муниципальном образовании характеризуются недостаточным уровнем квалификации, доля работников имеющих среднее и высшее образование незначительна.

Менее 40% трудовых ресурсов поселения работают на его территории.

Населенные пункты в составе Старо-Акульшетского сельского поселения: с. Старый Акульшет, д. Парижская Коммуна, пос. ж/д. станции Акульшет.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия торговли, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.

Основное производство - сельское хозяйство, которое в настоящее время переживает сложные времена.

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования расположены два сельскохозяйственных предприятий ООО «Парижское» (реорганизовано) и ООО «Новая заря», которые за последние годы начали набирать темпы развития. Используется  2500 га сельхозугодий, из них посевных площадей -180 га. Сохраняется интенсивный тип многопрофильного пригородного хозяйства с кормопроизводством.

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования в апреле 2008 года в 7 км к северо-востоку от города Тайшета на площади более 400 гектаров развернулось строительство алюминиевого завода, с объёмом до 750 тыс. тонн,  с ориентировочным объёмом капиталовложений 2200 млн.  долларов,  с примерной численностью рабочих и служащих - 3000 чел., с годовым грузооборотом – 2,8 млн. тонн.

На строительной площадке было сделано многое: введен в эксплуатацию бетонный завод «Штеттер», проложено более 40 км различных инженерных сетей, построены временная производственная база и штаб строительства, смонтировано 10 блочно-модульных зданий для размещения персонала подрядчиков, одно из которых малосемейное общежитие. Все модули подключены к канализации, водо- и электроснабжению. Также была сооружена железнодорожная ветка от завода к станции Акульшет. Среди нескольких десятков зданий на площадке возведен и литейный цех, предназначенный для приема жидкого металла и его отлива. Уже сейчас в 100-процентной стадии готовности находятся два из восьми миксеров, планируется монтаж четырех линий разлива.

По утверждению специалистов, первый пусковой комплекс ТаАЗа находится в 60-процентной стадии готовности. Требуемые инвестиции – 338 млн. долларов Именно в Тайшете имеются мощности электроэнергии, для того чтобы запустить первую очередь завода в объеме 165 тысяч тонн алюминия в год.

В период финансового кризиса строительство завода было законсервировано.

Руководители проекта уверили, что при соблюдении технологии строительства всех зданий и сооружений алюминиевого завода, негативные воздействия на окружающую среду, включая ближайшие населенные пункты, будут умеренным.

В январе 2013 года компанией РУСАЛ принято решение о расширении анодного производства. В связи с этим намечается строительство Анодной фабрики, которая будет располагаться на свободной от застройки территории в границах землеотвода Тайшетского Алюминиевого завода.

Малый бизнес в муниципальном образовании представлен предприятиями торговли, которые осуществляют торговлю товарами первой необходимости.

Площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 28,3 тыс.  м².

Весь фонд находится в частной собственности.

Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 23 кв.м. жилой площади на 1 человека.

Жители поселения в основном проживают в неблагоустроенных домах с печным отоплением. Водопроводом, канализацией, центральным отоплением пользуется 0,2% жителей поселения.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  требует обновления.

Развитие системы бытовых услуг по муниципальному образованию недостаточное в связи с тем, что вблизи находится районный центр с сетью бытового обслуживания.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Возможные направления развития Старо-Акульшетского поселения определяются, прежде всего, его близостью к районному центру, а также вероятностью завершения строительства алюминиевого завода.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство преимущественно  пригородной специализации. Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного. Агроклиматические условия позволяют получать здесь пригодную для хлебопечения пшеницу с относительно устойчивыми средними урожаями. При производстве картофеля и овощей земельно-ресурсный потенциал реализуется на уровне среднеобластных показателей.

Однако, при строительстве алюминиевого завода возникает опасность ухудшения экологической обстановки на территории муниципального образования.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие      заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание мало механизированного  труда.

На территории поселения расположено несколько месторождений общераспространенных полезных ископаемых, некоторые из которых разрабатываются и в перспективе могут быть использованы в промышленном производстве в зоне Тайшета.

В соответствии с программными разработками по развитию сельскохозяйственного производства, предусматривалось создание районного семенного хозяйства на базе  ООО «Парижское», занимающегося испытанием новых районированных сортов, их размножением и распространением в хозяйствах, а также создание в ООО «Новая заря»  племенной фермы по крупному рогатому скоту черно-пестрой породы.

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально-экономической  ситуацией в стране и  в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения

В силу неопределенности социально-экономической ситуации проектная численность населения  на проектный срок оценена сугубо ориентировочно  в  1,3 тыс. человек, без учета строительства алюминиевого завода, на первую очередь- 1,25 тыс. человек. Некоторый рост численности населения предполагается в основном за счет с. Старый Акульшет, прежде всего, за счет жилых образований на границе с Тайшетом.

При завершении строительства алюминиевого завода поселок завода с ориентировочной численностью населения до 12 тыс. человек может быть размещен вблизи границы с Тайшетом на территории поселения, с развитием существующих микрорайонов села Старый Акульшет.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 3 населенных пункта,  железная дорога, автомобильная дорога и реки Бирюса, Акульшетка, Тайшетка.

В качестве основных транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматриваются: железная дорога «Тайшет – Лена» и  автомобильные дороги: «Тайшет-Квиток» и «Тайшет – Шиткино – Шелаево».

В качестве второстепенных ландшафтно-природных планировочных осей Генеральным планом рассматриваются реки  Бирюса, Акульшетка, Тайшетка.

Главным планировочным центром Генеральным планом  рассматривается село Старый Акульшет, расположенное на автомобильной дороге  «Тайшет – Шиткино – Шелаево».

Второстепенным планировочным центром Генеральным планом рассматривается д. Парижская Коммуна, расположенная на автодороге «Тайшет-Квиток». Второстепенным планировочным подцентром предлагается пос. ж\д  ст. Акульшет.

Населенный пункт пос. ж\д ст Акульшет теряет население,  на перспективу ему необходимо сохранить статус населенного пункта, в связи с чем,  его территорию, возможно использовать  для ведения подсобных хозяйств и  садоводства.

Генеральным планом предусматривается возможное изменение границы поселения на юге, между Березовским и Старо-Акульшетским муниципальным образованиями, так как садоводческое товарищество «Восток» по адресному хозяйству зарегистрировано на территории Старо-Акульшетского муниципального образования. Данная территория на перспективу развития запланирована под индивидуальную жилую застройку.

Кроме того, возможно изменение границы поселения в северо-восточном направлении, с Квитокским муниципальным образованием, при условии согласования изменения границы с Квитокским муниципальным образованием.

Генеральным планом рассматривается возможное развитие территорий новой индивидуальной усадебной жилой застройки в микрорайонах «Северный», «Солнечный» на улицах Сафроновская,  Береговая.

На перспективу возможно расширение границ населенного пункта микрорайонов «Северный» и «Солнечный» от ул. Бамовская в направлении на северо-запад от садоводческих товариществ «Надежда» и «Рассвет» с включением их в границы населенного пункта под индивидуальную усадебную жилую застройку.

Территорию бывшего пионерского лагеря, расположенную к западу от границ с. Старый Акульшет, в перспективе возможно отнести к жилой застройке (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения»).

Генеральным планом предусматривается возможное расширение села Старый Акульшет, с целью размещения индивидуальной жилой застройки,  в южном и западном  направлениях от существующей границы  села.

Новое строительство под индивидуальную жилую застройку  Генеральным планом рассматривается также в пределах существующей границы села Старый Акульшет, на севере и северо-востоке ее территории (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Проектная планировочная структура  с.Старый Акульшет

Генеральный план Старо-Акульшетского муниципального образования предусматривает органичное развитие планировочной структуры села Старый Акульшет.

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре села:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса села Старый Акульшет и прилегающих территорий;

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  линейной структуры;

- реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- формирование территории нового индивидуального жилищного строительства, на севере и северо-востоке с. Старый Акульшет, и за пределами существующей границы - в южном и западном  направлениях.

- увязка жилого фонда с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- реконструкция существующей сети улиц, организация удобных связей между жилыми кварталами, общественно-деловым центром и производственными объектами села;

- основной планировочный центр  формируется на основе существующего общественно-делового центра;

- в целях упорядочивания социально-бытовой инфраструктуры  предлагается формирование 2-х планировочных районов: Западного и Восточного;

- формирование рекреационных территории вдоль рек Бирюса и  Акульшетка.

На базе вышеизложенного планировочного подхода  разработаны:

- предложения по функциональному зонированию территории с учетом сложившегося землепользования;

- предложения первоочередного и перспективного развития проектируемой территории.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Старый Акульшет с  реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Старый Акульшет в существующих границах в составе  двух планировочных районов – Восточного и Западного.

1. Западный планировочный район Генеральным планом формируется на основе сложившегося общественно-делового центра села, расположен между ул. Советской и берегом р. Бирюсы.

Район включат в себя основную жилую, общественно-деловую (с объектами и учреждениями социально-бытовой инфраструктуры), производственно-коммунальную и рекреационную  территории.

В этом планировочном районе возможно формирование двух участков усадебной индивидуальной застройки на свободных незастроенных территориях на севере.

2. Восточный планировочный район генпланом формируется между ул. Советской и восточной границей села. Район включает в себя жилые и производственно-коммунальные территории,  рекреационные территории.

В этом планировочном районе возможно формирование  одного участка усадебной индивидуальной застройки на свободных, незастроенных территориях, северо-востоке.

Развитие планировочного центра села  Старый Акульшет

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в центре села, с  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки с. села Старый Акульшет» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры:

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования  общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Акульшетка.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки села  Старый Акульшет

Генеральным планом предусмотрено развитие и расширение села за счет территорий новой индивидуальной жилой застройки в существующих  границах (на севере и северо-востоке) и за пределами существующих границ села (в южном и западном направлениях), а также  на улицах Сафроновская и Береговая (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Таким образом, Генеральным планом рассматривается развитие с. Старый Акульшет как в собственных границах, на свободных территориях, так и за пределами существующих границ села, на землях поселения.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает  решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки по мере возможности, необходимо оснастить инженерно-транспортной инфраструктурой (см раздел «Транспортно-инженерная инфраструктура).

Проектная планировочная структура д.Парижская Коммуна, пос. ж\д ст.Акульшет

Генеральным планом не предусматривается значительного развития жилой территории д. Парижская Коммуна. Предусматривается реконструкция жилого фонда, сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

В населенном пункте пос. ж\д ст.Акульшет  отмечается ежегодная утрата населения, он малочисленен. В связи с этим Генеральным планом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры этого населенного пункта.

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида ( для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон;

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории поселения:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и  многоквартирную).

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда  во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предусматриваются в качестве резервных территорий под индивидуальную жилую застройку следующие территории:

- территория садоводческого товарищества «Восток», ориентировочная площадь территории – 193,5 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 2421 человек;

- территории, прилегающие к микрорайонам «Северный» и «Солнечный», ориентировочная площадь территории – 194, 6 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 2432 человек;

- территория, примыкающая к улицам Сафроновская и Береговая, ориентировочная площадь территории – 60,7 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 759 человек;

- территория, примыкающая к улице Бамовская, ориентировочная площадь территории – 55, 2 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 690  человек;

- территории планируемого к расширению населенного пункта садоводческих товариществ «Надежда» и «Рассвет», ориентировочная площадь территории – 3855 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут прожива4819 человек.

Генеральным планом предусматриваются в качестве территорий под индивидуальную жилую застройку на территории села Старый Акульшет:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре села;

- на расчетный срок (2032 г.) – проектная  территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной индивидуальной застройки на севере и северо-востоке в существующих границах села.

- ориентировочная площадь территории – 7,96 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 92 человека.

- за расчетный срок – резервные территории в южном и западном  направлениях от существующей границы  села;

- ориентировочная площадь территории – 61, 5 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 769 .человек (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, общеобразовательными школами, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в зоны в центре села Старый Акульшет и развивающейся зоны в д. Парижская Коммуна на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания,  при этом, необходим ремонт и реконструкция существующих объектов.

В частности, возможно строительство детского сада, ФАПа, стадиона, открытие предприятий общественного питания и строительство церкви в с. Старый Акульшет, строительство детского сада и клуба в д. Парижская коммуна.

Генеральным планом не предусмотрено размещение новых объектов социальной инфраструктуры в пос. ж\д ст.Акульшет.

3. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах  рек  Бирюсы и Акульшетки.

4. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основу производственной деятельности Старо-Акульшетского муниципального образования составляют предприятия торговли, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.

На территории поселения выделяются 4 производственные зоны. Две в границах с. Старый Акульшет на северо-западе и на востоке и 2 на территории поселения. Наиболее значительные производственные территории предусмотрены для Тайшетского алюминиевого завода.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны строящегося Тайшетского алюминиевого завода, с расположенным здесь бетонным заводом, литейным цехом, объектами коммунально-складского назначения.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция действующих и создание новых объектов инженерной инфраструктуры   на территории поселения и населенных пунктах.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя:

- зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для введения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями.

Основу сельскохозяйственной зоны с. Старый Акульшет составляют территории сельскохозяйственных предприятий, садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом неиспользуемая территория сельскохозяйственного использования, расположенная к северо-востоку от границы села, рассматривается  как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается развитие территорий предназначенных для размещения подобных хозяйств, садовых участков внутри с. Старый Акульшет.

Генеральным планом предусматривается возможное развитие территорий садоводческих товариществ «Надежда» и «Рассвет», расположенных на юго-востоке территории и территорию товарищества « Восход» на юге поселения, под жилую застройку.

В перспективе в остальных населенных пунктах поселения не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств,  СНТ и дачных поселков.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов. Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территорию реки Бирюсы и ее притоков.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы ;

- санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы от автодорог;

- санитарные разрывы от ж/д;

- санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности;

- заболоченные территории.

Функциональное зонирование д. Парижская Коммуна, пос. ж/д ст. Акульшет

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения  д. Парижская Коммуна, пос. ж/д ст. Акульшет  в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у населенного пункта с. Старый Акульшет территориальных ресурсов недостаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом предусмотрено изменение границ с. Старый Акульшет к югу и северо-западу от существующих границ села, под индивидуальную жилую застройку.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЯ

Проектом предлагаются новые границы Старо-Акульшетского муниципального образования, учитывающие предложения по территориальному планированию Тайшетского района.

Изменение границ поселения Проектом предлагается за счет включения садоводческого товарищества «Восток», находящегося на территории Березовского муниципального образования, в земли Старо-Акульшетского поселения посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Изменение границ поселения позволит ему стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предлагается

На 1-ую очередь:

- капитальная реконструкция автодороги (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию) Тайшет — Шиткино — Шелаево.

- реконструкция автодороги Старый Акульшет — Нижняя Гоголевка.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах;

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения.

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского района в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в с. Старый Акульшет).

Для создания экологически благоприятной среды жизнедеятельности в пределах поселения рекомендуется строительство шумозащитных сооружений (высотой не менее 5 метров) вдоль трасс федеральных, региональных и межмуниципальных автодорог, проходящих в черте населенного пункта или ближе, чем в 300 метрах от границы поселения.

В прогнозном периоде рекомендуется:

- связать все населенные пункты регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром;

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения с. Старый Акульшет, в т. ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных).

Проектом также предусматривается в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в с. Старый Акульшет.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в с. Старый Акульшет.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Старый Аульшет а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в с. Старый Акульшет.

В области намечается строительство газопровода, возможно, его участок будет проходить через данное поселение.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования на перспективу будет обеспечиваться от существующих источников водоснабжения. В качестве мероприятий по развитию систем водоснабжения предлагается увеличение процента охвата внутренним водопроводом жилой застройки в с. Старый Акульшет и п. ж/д ст. Акульшет и проведение работ по обслуживанию и текущему ремонту водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

На расчетный срок строительство централизованной системы канализации в с. Старый Акульшет не предусматривается. В п. ж/д ст. Акульшет необходимо проводить работы по обслуживанию и текущему ремонту канализационных сетей и сооружений.

Для водоотведения сточных вод от жилой не канализованной застройки населенных пунктов муниципального образования рекомендуется применять автономные системы канализации.

Мероприятия по санитарной очистке

Предлагается дальнейшее использование существующей свалки ТБО с. Старый Акульшет с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.  и создание нового места утилизации отходов для д. Парижская Коммуна.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по электроснабжению

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп;

- реконструкция ВЛ-4 в д. Парижская Коммуна на сумму 5 млн.рублей.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по теплоснабжению

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Старо-Акульшетского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, особенно в удаленных населенных пунктах), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 38 чел./100 чел.

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т. ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Система спутниковой связи должна действовать в с. Старый Акульшет.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории поселения следует:

# строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

# вынести все границы зон особого использования на местность;

# для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать  мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения, а также состояния соответствующего оборудования;

# разработать проект водоохранных зон источников водоснабжения;

# постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

# создать специализированное хозяйство с техникой и оборудованием для борьбы с пожарами, в том числе,  лесными;

# ликвидировать все несанкционированные свалки;

# организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

# организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

# канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

# организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

# провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и предотвращению затопления паводковыми водами;

# рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

# создать защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

# произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

# для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

# совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

# постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

# содействовать проведению природоохранных мероприятий;

# формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проектом предлагается:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования;

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проект.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- завершение строительства алюминиевого завода;

- капитальный и текущий ремонт  муниципального жилищного фонда;

- строительстве детского сада, с. Старый Акульшет на 100 мест, д. Парижская коммуна на 30 мест;

- строительство церкви в с. Старый Акульшет.

- капитальный ремонт детского сада в д. Парижская Коммуна;

- капитальный ремонт МКОУ СОШ;

- капитальный ремонт Дома культуры;

- строительство  клуба (досугового центра), п. ж.д. ст. Акульшет;

- строительство стадиона, с. Старый Акульшет;

- строительство детских  площадок во всех населенных пунктах;

- открытие предприятий общественного питания, с. Старый Акульшет.

- строительство гостиницы в с.Старый Акульшет на 50 мест;

- создание сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов;

- реконструкция автодороги (в пределах поселения, перевод в 3 техническую категорию) Тайшет — Шиткино — Шелаево;

- реконструкция автодороги Старый Акульшет — Нижняя Гоголевка;

- капитальный ремонт дорог, улично-дорожной сети, освещение главных улиц населенных пунктов;

- строительство АТС, с. Старый  Акульшет;

- строительство пяти ТП(2х630кВА), ТП(1х400кВА), питание  предусмотреть от ПС «Акульшет» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

- строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от ПС «Акульшет» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

- продолжение строительства зимнего водопровода в с. Старый Акульшет, увеличение процента охвата внутренним водопроводом жилой застройки в с. Старый Акульшет и п. ж/д ст. Акульшет, проведение работ по обслуживанию и текущему ремонту водозаборных сооружений и водопроводных сетей;

- проведение работ по обслуживанию и текущему ремонту канализационных сетей и сооружений, п. ж/д ст. Акульшет.

- ремонт и восстановление скважин с целью улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжение д. Парижская Коммуна, с. Старый Акульшет;

- бурение глубинной скважины в д. Парижская Коммуна;

- проведение мероприятий технического обслуживания сохраняемых территорий захоронения ТБО, с. Старый  Акульшет;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- реконструкция и модернизация существующих котельных, реконструкция тепловых сетей;

- строительство электрических сетей, д. Парижская Коммуна (1,5 млн. руб.);

- реконструкция котельной в с. Старый Акульшет

- оборудование  зоны отдыха на берегу р. Бирюса;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения; организация  водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов;

- уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии;

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены объекты, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- разработка проектов зон охраны выявленных памятников историко-культурного наследия, прежде всего, регионального значения;

- учитывать возможное изменение границ между Березовским и Старо- Акульшетским поселениями.

7. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, населенного пункта | Площадь (ориентировочная) функциональной зоны и зоны размещения объекта, га | Объекты, планируемые к размещению, реконструкции, капитальному ремонту, их основные характеристики | Очередность реализации мероприятий (1 очередь, расчетный срок) | Виды выполняемых работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального значения | регионального значения | местного значения. |  |  |
| 1 | Жилая зона, в т.ч. |
|  | Старо-Акульшетское МО | 155,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | жилые дома - усадебная индивидуальная и многоквартирная застройка | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | жилые дома - усадебная индивидуальная и многоквартирная застройка | расчетный срок | строительство |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61,5 |  |  | резервная территория |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона |
|  | Старо-Акульшетское МО | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Акульшет |  |  |  | детский сад на 100 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | школа | 1 очередь | капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | клуб | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | дом культуры | 1 очередь | капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | стадион | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | предприятия общепита | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | гостиница на 50 мест | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | малые предприятия по оказанию бытовых услуг (парикмахерские, бани-прачечные, и др.) | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | церковь | 1 очередь | строительство |
|  | д. Парижская Коммуна |  |  |  | детский сад | 1 очередь | капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | детский сад на 30 мест | 1 очередь | строительство |
|  | п. ж/ст. Акульшет |  |  |  | клуб | 1 очередь | строительство |
| 3 | Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения |
|  | Старо-Акульшетское МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудование зоны отдыха на берегу р.Бирюса; | 1 очередь | строительство |
| 4 | Зона производственного использования |
|  | Старо-Акульшетское МО | 13,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тайшетский алюминиевый завод (частные инвестиции) |  |  | 1 очередь | строительство |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | Старо-Акульшетское МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пять ТП (2х630кВА), ТП(1х400кВА) | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | ТП(1х250кВА) | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  | автодорога (в пределах поселения) Тайшет — Шиткино — Шелаево |  | 1 очередь | капитальная реконструкция |
|  |  |  |  |  | автодорога Старый Акульшет —Нижняя Гоголевка | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  | Участок магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» |  |  | расчетный срок | строительство |
|  | с. Старый Акульшет |  |  |  | котельная | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | АГЗС | расчетный срок | строительство |
|  | д. Парижская Коммуна |  |  |  | глубинная скважина | 1 очередь | бурение |

# Footnotes

*  Данные получены путем проведения обмеров проектируемых зон