Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Старо-Акульшетского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Старый Акульшет (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Старо-Акульшетского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Старый Акульшет (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Старо-Акульшетского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Старый Акульшет (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	9

2. Природные условия развития территории					10

2.1. Климат										10

2.2. Почвы										11

2.3. Гидрография									11

2.4. Растительный и животный мир						12

2.5. Инженерно-геологические условия						12

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					15

3. Природные ресурсы 									16

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы 						16

3.2. Лесные ресурсы и лесопользование					16

4.Современное состояние поселения							25

4.1. Земельный фонд								25

4.2. Население, расселение							25

4.3. Социально-экономическая ситуация					27

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					29

4.5. Потенциал территории	30

5. Возможные направления развития поселения					31

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	33

6.1. Проблемы территориального развития					33

6.2. Планировочная организация территории поселения			34

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			39

6.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов			46

## 6.5. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования										47

7. Транспортная инфраструктура							49

8. Инженерная инфраструктура							53

8.1. Водоснабжение								53

8.2. Водоотведение бытовых стоков						56

8.3. Электроснабжение								58

8.4. Теплоснабжение								59

8.5. Санитарная очистка								60

8.6. Связь										63

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                        среды												65

9.1. Техногенная нагрузка							65

9.2. Состояние геологической среды						65

9.3. Состояние атмосферного воздуха					66

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				66

9.5. Состояние почвенного покрова						67

9.6. Состояние растительного и животного мира				67

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					68

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		68

9.9. Комплексная оценка территории						75

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				76

10. Охрана объектов культурного наследия						77

11. Список использованных материалов						82

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Старо-Акульшетского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Старо-Акульшетского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Старо-Акульшетского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Старо-Акульшетского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Старо-Акульшетского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Старо-Акульшетского муниципального образования Леоненко Р.О. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается на левом берегу                          р. Байроновка, южнее д. Нижняя Гоголевка, напротив устья р. Чатеватая и проходит по левому берегу р. Байроновка в направлении вверх по течению до устья р. Большая. Здесь граница поворачивает на запад, следует по полевой дороге, пересекая автодорогу Тайшет – Квиток, до юго-восточной границы                      г. Тайшета, далее идет, описывая ее в направлении с юго-востока на северо-запад, пересекая железную дорогу Тайшет – Лена, автодорогу на с. Старый Акульшет до р. Тайшетка, проходит по берегу р. Тайшетка до р.Бирюса, по ее левому берегу следует в направлении вниз по течению. Минуя дом отдыха, в районе бывшего моста через р. Бирюса, граница переходит на правый берег р.Бирюса и следует в направлении на юго-восток по западной границе гравийного карьера, пересекая дорогу на д.Нижняя Гоголевка, в месте разъезда 2-го граница пересекает железную дорогу Тайшет – Лена, следуя на юго-восток, выходит к р.Байроновка в устье р.Чатеватая и замыкается на исходной точке.

Протяженность границ поселения составляет 72 км.

Старо-Акульшетское сельское поселение расположено в непосредственной близости к  центру Тайшетского района.

На юго-западе оно граничит с Тайшетским МО, на юге – с Березовским сельским поселением, на востоке – с Квитокским городским поселением  и Разгонским сельским поселением, на севере с Нижнезаимским поселением, на западе с Бирюсинским сельским поселением.

По территории поселения проходит начальный участок Байкало-Амурской магистрали.

Расстояние от центра поселения до районного центра, г. Тайшета, составляет 7 км по автодороге.

Транспортно-географическое положение благоприятно для развития поселения. При пространственном развитии поселения следует учитывать взаимосвязи с г. Тайшет.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Старо-Акульшетского сельского поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 0,3- -3,0°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум составляет -45° - -50°С.

Снежный покров образуется  в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 2,0 м.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 2,5 м.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-+16°С, максимальная достигает +36-+40°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Старо-Акульшетского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует  опасность лесных пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Старо-Акульшетского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Старо-Акульшетского сельского поселения представлена р. Бирюса, протекающей его по его северной границе, а также её притоками Тайшетка, Акульшетка, Байроновка.

Все реки Старо-Акульшетского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом на территории поселения достигает 50-60 м.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Реки Акульшетка, Тайшетка, Байроновка, пересекающие территорию с юга на север, перемерзают полностью.

Преобладает снеговое  питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье. Паводками затапливается значительная (северо-восточная) часть села Старый Акульшет. В центральной части при половодье, в мае, если образовывается затор р. Бирюса, то Акульшетка выходит из берегов и частично затапливает центральную часть, не доходя до жилых домов.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 200 мг/л. По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые.

Мутность рек невысокая.

Озёр на рассматриваемой территории практически нет. Иногда встречаются лишь  небольшие старичные озёра.

В поймах рек нередко отмечается заболоченность. Заболочена также практически вся территория поселения вдоль восточной границы территории.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Старо-Акульшетского поселения находится в пределах таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

До 50% территории поселения покрыто лесом.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  хвойных  деревьев – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники и других ягод, а также грибов и лекарственных растений.

В лесах обитают лось, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др. На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли. Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки  богаты  рыбой: хариус, щука, налим, карась, окунь, сиг и др.

В общем растительный и животный мир Старо-Акульшетского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети.

Превышение над урезом воды в реках достигает 50-60 м.

Долины рек хорошо разработаны, имеют довольно широкую пойму (до 100 м) и комплекс низких надпойменных террас.

Поверхность территории достаточно ровная с уклонами в сторону русел рек.

В месте слияния р. Бирюса и её притоков р.р. Байроновка и Акульшетка образована обширная аллювиальная долина с девятью надпойменными террасами, из которых первая и вторая являются аккумулятивными, а остальные эрозионно-аккумулятивными.

Центральная часть поселения, в пределах которой находится площадка строящегося алюминиевого завода, приурочена к пятой надпойменной террасе р. Бирюса с бугристо-западинным и, на большей части территории, сглаженным рельефом, занятой сельскохозяйственными угодьями.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 330 (у уреза рек) до 400 м (на водоразделе).

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы,  в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями ордовика, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими траппами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

Основаниями всех сооружений  на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными  свойствами (лёссовые породы) и свойствами набухания (глинистые породы).

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих, чрезмерно пучинистых  грунтов значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространёнными являются водоносный комплекс аллювиальных отложений и трещинно-пластовый комплекс пресных вод ордовика.

Водоносный комплекс аллювиальных песчано-глинистых отложений, залегает на глубине от 1,0 до 10,0 м и имеет мощность 7,0-8,0 м.

Воды гидрокарбонатно-кальциевые, магниево-кальциевые с минерализацией 0,6-0,9 г/дм3. Подземные воды аллювиального горизонта не защищены от проникновения загрязняющих компонентов.

Водоносный комплекс песчаников, мергелей ордовика приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

В зависимости от гипсометрического положения участка заложения скважины подземные воды ордовика могут быть вскрыты на глубине 20-60 м

Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 5-24 м, иногда отмечается самоизлив.

Наиболее часто величина удельного дебита скважин составляет 13-14 л/с.

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-магниево-кальциевые с сухим остатком 0,2-0,4 г/дм3.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Старо-Акульшетского поселения, приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке Старо-Акульшетского сельского поселения.

Для водоснабжения населения практически повсеместно используется только пресные подземные воды.

По качественному составу они соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Старо-Акульшетского сельского поселения имеют место подтопление и заболачивание, эрозия, оползни, просадочность, набухание пород, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Имеет место также площадная и овражная эрозия.

Площадная и овражная эрозия наиболее характерны для части территории, где возможно развитие легко размываемых лёссовых пород.

Просадочные деформации связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Деформации, обусловленные набуханием возможны на участках распространения глинистых пород  при их замачивании.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные высокой фациальной изменчивостью пород, слагающих геологический разрез, развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, оползни, эрозия, просадки, набухание, мерзлотные явления, территории Старо-Акульшетского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную  подготовку территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования в четвертичных отложениях имеются месторождения торфа, глин, глинисто-щебенистых смесей.

На территории рассматриваемого поселения известны два крупных месторождения торфа: Староакульшетское и Верхнегоголевское.

Запасы Староакульшетского месторождения подсчитаны по категории С2  и приняты протоколом НТС № 6, 1980 г. Месторождение учтено  Госбалансом в группе перспективных для разведки. Т- 129.

Запасы Верхнегоголевского месторождения подсчитаны по категории А и забалансовые. Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 8, 1981г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве Т-12.

В поселении, в его южной части известно Старо-Акульшетское месторождение глин, запасы которого подсчитаны по категории А+В+С1, и Байроновское месторождение кирпичных суглинков. Оба месторожденияучтены Госбалансом и находятся в резерве.

В центральной части поселения находится месторождение глинисто-щебенистых грунтов, в северо-западной части – гравия.

## 3.2. Лесные ресурсы и лесопользование

Площадь лесов Старо-Акульшетского поселения составляет примерно 7,3 тыс. га, занимая до 50% всей площади муниципального образования.

Земли лесного фонда на территории Старо-Акульшетского муниципального образования относятся к Байроновской даче Тайшетского участкового лесничества, которое, в свою очередь, входит в состав Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Тайшетского района отнесены к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Площадь Байроновской дачи составляет 22806 гектар и, помимо Старо-Акульшетского муниципального образования, располагается на территории Бирюсинского, Разгонского сельских поселений, а также Бирюсинского городского поселения.

Общая площадь Тайшетского лесничества, по данным лесохозяйственного регламента, в 2008 году составила 1824791 га. Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 2008 г. приведено в таблице.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАЙШЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА НА 1.1.2008

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 1824791 | 100 |
| Лесные земли – всего | 1779879 | 97,5 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 1746614 | 95,7 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 33265 | 1,8 |
| вырубки | 6345 | 0,3 |
| гари | 2995 | 0,2 |
| погибшие древостои | 19373 | 1,1 |
| редины | 433 | - |
| прогалины | 870 | - |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 3246 | 0,2 |
| лесные питомники, древостои | 3 | - |
| Нелесные земли – всего | 44912 | 2,5 |
| пашни | 577 | - |
| сенокосы | 6801 | 0,4 |
| пастбища | 868 | - |
| воды | 8529 | 0,5 |
| дороги и просеки | 5416 | 0,3 |
| усадьбы | 1170 | 0,1 |
| болота | 12580 | 0,7 |
| пески | 30 | - |
| прочие земли | 8941 | 0,5 |

Лесные земли лесничества составляют 97,5% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 95,7% от общей площади лесничества, что значительно выше, чем в Старо-Акульшетском муниципальном образовании, где лесистость составляет менее 50%.

Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют погибшие древостои – 1,1%. Большая часть нелесных земель представлена болотами – 0,7%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц.

По целевому назначению леса Тайшетского лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. Согласно лесотехническому регламенту Тайшетского лесничества, площадь лесов Байроновской дачи составляет 22,8 тыс. га из которых 9,4 тыс. га (или 41,2%) защитные и 13,4 тыс. га (или 58,8%) эксплуатационные.

Лесопользование в настоящее время регулируется Лесным кодексом, а также Федеральным законом № 143-ФЗ от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов многообразно и включает в себя следующие виды

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

Согласно федеральному закону номер 143, в зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в настоящее время этот порядок не установлен.

Важнейшим видом экономического использования лесов является заготовка древесины.

Заготовка древесины

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Основной удельный вес при заготовке древесины приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки в Тайшетском лесничестве составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки. Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, по мягколиственным – 61%.

Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений в лесничестве составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной инфраструктуры составляет 0,2% от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок.

На территории Байроновской дачи площадь эксплуатационных лесов составляет 13,4 тыс. га (что составляет 58,8% от общей площади участка).  Породный состав леса: 71% составляют хвойные, 29% мягколиственные породы (данные в целом по лесничеству).

Расчет лесосеки производится по наличному породному составу эксплуатационных лесов: по хвойным породам она составляет не более 1/82 (по лиственничной хозсекции) и не более 1/52 (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем лесосека составляет 1/25.

Исходя из существующих пропорций, расчетная лесосека Байроновской дачи ориентировочно оценивается в 187,7 га по хвойным породам и 201,1 га по листвинечным породам.

В таблице 2 представлены расчетные лесосеки по различным организациям, арендующим лесные угодья на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 2

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, АРЕНДУЮЩИМ ЛЕС В ТАЙШЕТСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

| Наименование арендатора | Общая площадь, га | Расчётная лесосека всего тыс. м3 | В том числе хвойные | Начало аренды год | Срок аренды, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 52508 | 103 | 85 | 2006 | 25 |
| ООО «Талинга» | 5330 | 13 | 7 | 2005 | 25 |
| ООО «Леналес» | 18221 | 32 | 11 | 2005 | 25 |
| ОАО «Тайшетский ЗРДСМ» | 61950 | 143 | 64 | 2005 | 25 |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 92538 | 157 | 58 | 2005 | 25 |
| ООО «Мерамит» | 7412 | 55 | 10 | 2006 | 25 |
| ООО «Иркутск-Дайнемик» | 3795 | 8 | 5 | 2004 | 5 |
| ЗАО «Юртинсклес» | 14450 | 30 | 10 | 2005 | 99 |
| ООО «Талинга» | 11195 | 20 | 10 | 2004 | 49 |
| ООО «Северная Звезда» | 15052 | 57 | 40 | 2005 | 99 |
| Итого по лесничеству: | 282451 | 618 | 300 |  |  |

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Заготовка живицы

На территории Байроновской дачи заготовка живицы производится на участках 13, 24-27, 38-41,54-57, 60-64 общей площадью в 296 гектар.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (часть 2 ст. 32 ЛК РФ).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов», который регламентируются Лесным Кодексом (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84). На территории Иркутской области дополнительно действует закон Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

На территории Байроновской дачи заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов разрешены повсеместно.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

На территории Байроновской дачи заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений разрешены повсеместно.

Ведение сельского хозяйства

Ведение сельского хозяйства на территории Тайшетского лесничества запрещается законодательством только на территории зелёных зон (ст. 105 Лесного Кодекса РФ). Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота практически не ведётся.

Площадь собственно сельскохозяйственных угодий Тайшетского лесничества относительно невелика – 0,8% территории. Климатические условия также в целом неблагоприятны для растениеводства, и уровень урожайности всех культур в районе ниже средне областного.

Земельно-ресурсный потенциал позволяет развивать сельское хозяйство пригородного типа при обязательной интенсификации повышения плодородия почв.

Имеющиеся на территории лесничества пахотные угодья используются под временные лесные питомники.

На территории Байроновской дачи ведение сельского хозяйства разрешено на участках 12-13, 24-27, 38-41, 48-49, 54-64 общей площадью в 14290 гектар.

Осуществление рекреационной деятельности

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108.

На территории Байроновской дачи осуществление рекреационной деятельности осуществляется на участках 1-11, 14-23, 28-37, 42-53,  58-63 общей площадью в 8516 гектар.

Выполнение работ по нижеперечисленным видам лесопользования уточняется при возникновении потребности в:

- геологическом изучении недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительстве, реконструкции, эксплуатации электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработке древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществлению рекреационной деятельности.

## Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления, разработанным Лесным планом Иркутской области.

## Охотничьи промысловые ресурсы

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

В таблице 3 приведены максимальные нормы добычи охотничьих животных на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 3

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ПО ВИДАМ

| Виды | Максимально допустимая норма добычи охотничьих животных в Российской Федерации, в % от количества особей | Максимальная норма добычи охотничьих животных в Тайшетском лесничестве, в % от количества особей |
| --- | --- | --- |
| Белка | 70 | 65 |
| Заяц беляк | 50 | 40 |
| Заяц русак | 40 | 40 |
| Соболь | 40 | 25 |
| Норка | 20 | 45 |
| Колонок | 60 | 45 |
| Горностай | 45 | 45 |
| Лисица | 40 | 20 |
| Волк | 100 | 100 |
| Медведь | 30 | 10 |
| Лось | 18 | 10 |
| Косуля | 20 | 10 |
| Кабарга | 20 | 20 |
| Глухарь | 40 | 25 |
| Рябчик | 40 | 30 |
| Тетерев | 40 | 30 |
| Серая куропатка | 50 | 30 |

Как правило, фактическая добыча охотничьих животных не превышает утвержденных Охотдепартаментом Минсельхозпрода России лимитов даже с учетом выявленных случаев гибели животных от браконьеров.

На территории Байроновской дачи ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты на участках 12-13, 24-27, 38-41, 48-49, 54-64 общей площадью в 14290 гектар.

## Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Тайшетского лесничества, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Охрана лесов от пожаров осуществляется работниками ОГАУ «Ташетский лесхоз», Тайшетским авиаотделением ОГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», а также лесопользователями, оформившими договора аренды на участки лесного фонда для целей лесопользования.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляется:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

## Защита лесов от вредных организмов. Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

## Особо охраняемые природные территории

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования юридически оформленных памятников природы нет.

## Озеленение

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га на 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

4.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Общая площадь Старо-Акульшетского муниципального образования составляет 14672 га.

Таблица 1

ПЛОЩАДЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГА (на 01.01.2012 г.)

| Общая площадь муниципального образования – всего | 14672 |
| --- | --- |
| В том числе |  |
| Находящиеся в собственности муниципального образования | 14672 |
| Предоставленная физическим лицам | 14671,8 |
| Предоставленная юридическим лицам в аренду | 0,2 |
| Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 10215 |
| из них: |  |
| Жилой застройки | 27,4 |
| Общественно-деловой застройки | 3 |
| Производственные | 20 |
| Сельскохозяйственного использования | 10170 |
| Земли муниципального образования за чертой населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 4457 |

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2012 г. человек (по данным местных органов власти) составила 1319  человек.

В последние годы в поселении имеет место  положительный естественный и механический прирост населения, при небольших их количественных показателях.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области, в 2011 году сальдо механического движения составило 40 человек. Это самый высокий механический прирост населения в районе в указанном году.

При росте общей численности населения наблюдается некоторый прирост населения в трудоспособном возрасте, связанный с притоком мигрантов, однако это не может компенсировать естественную убыль населения.

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 2

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше составляет: высшее профессиональное – 44 человек, неполное высшее профессиональное – 5 человек, средне-профессиональное – 140 человек, начальное профессиональное – 225 человек, средне общее – 151 человек, основное общее 149 человек. Не имеют начального образования – 20 человек, из них неграмотные – 3 человека.

Трудовые ресурсы в муниципальном образовании характеризуются недостаточным уровнем квалификации, доля работников имеющих среднее и высшее образование незначительна.

Менее 40% трудовых ресурсов поселения работают на его территории. Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию составляет 9500 рублей. Относительно высокая заработная плата по муниципальному образованию сложилась в результате того, что жители поселка железнодорожной станции Акульшет работают на предприятии железной дороги, где заработная плата составляет в среднем 15-17 тыс. рублей.

Доля населения, имеющая доход ниже прожиточного минимума Иркутской области (6140 рублей),  составляет – 14,5% общего числа жителей.

Населенные пункты в составе Старо-Акульшетского сельского поселения: с. Старый Акульшет, д. Парижская Коммуна, п. ж/д станции Акульшет.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Числен-ность населе-ния на 01.01.2011 человек | Площадь, га | Число дворов, единиц | Расстоя-ние населен-ного пункта до област-ного центра, км | Расстояние населен-ного пункта до центра муници-пального района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платфор-мы, км | Расстояние населен-ного пункта до ближай-шего автовок-зала (автостан-ции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старый Акульшет | 835 | 269 | 301 | 681 | 10 | 10 | 10 | да |
| д.Парижская Коммуна | 225 | 98 | 66 | 683 | 10 | 3 | 10 | да |
| пос.ж/д ст Акульшет | 174 | 41 | 56 | 683 | 10 | 0 | 5 | нет |

Старый Акульшет признан одним из самыми благоустроенных населенных пунктов района.

4.3. Социально-экономическая ситуация

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия торговли, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.

Основное производство – сельское хозяйство, которое в настоящее время переживает сложные времена.

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования расположены два сельскохозяйственных предприятий ООО «Парижское» (реорганизовано) и ООО «Новая заря», которые за последние годы начали набирать темпы развития. Используется  2500 га сельхозугодий, из них посевных 180 га. Сохраняется интенсивный тип многопрофильного пригородного хозяйства с кормопроизводством.

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования в апреле 2008 года в 7 км к северо-востоку от города Тайшета на площади более 400 гектаров развернулось строительство алюминиевого завода, с объёмом до 750 тыс. тонн,  с ориентировочным объёмом капиталовложений 2200 млн.  долларов,  с примерной численностью рабочих и служащих - 3000 чел., годовым грузооборотом - 2,8 млн. тонн.

На строительной площадке было сделано многое: введен в эксплуатацию бетонный завод «Штеттер», проложено более 40 км различных инженерных сетей, построены временная производственная база и штаб строительства, смонтировано 10 блочно-модульных зданий для размещения персонала подрядчиков, одно из которых малосемейное общежитие. Все модули подключены к канализации, водо- и электроснабжению. Также была сооружена железнодорожная ветка от завода к станции Акульшет, в основном посредством ж.-д. транспорта на ТаАЗ будут идти поставки сырья и вывоз готовой продукции.

Среди нескольких десятков зданий на площадке возведен и литейный цех, предназначенный для приема жидкого металла и его отлива. Уже сейчас в 100-процентной стадии готовности находятся два из восьми миксеров, планируется монтаж четырех линий разлива. По утверждению специалистов, первый пусковой комплекс ТаАЗа находится в 60-процентной стадии готовности. Требуемые инвестиции – 338 млн. долларов. Именно в Тайшете имеются мощности электроэнергии, для того чтобы запустить первую очередь завода в объеме 165 тысяч тонн алюминия в год.

В период финансового кризиса строительство завода было законсервировано.

Руководители проекта уверили, что при соблюдении технологии строительства всех зданий и сооружений алюминиевого завода, а также принятых в проекте эксплуатации временных площадочных объектов, негативные воздействия на окружающую среду, включая ближайшие населенные пункты, будут умеренным и, в основном, ограниченными непосредственно в пределах строительных площадок (за исключением выбросов в атмосферу) только в период производства работ.

В январе 2013 года компанией РУСАЛ принято решение о расширении анодного производства. В связи с этим намечается строительство Анодной фабрики которая будет располагаться на свободной от застройки территории в границах землеотвода Тайшетского Алюминиевого завода.

На северо-востоке от с. Старый-Акульшет построена база отдыха.

На территории муниципального образования пять объектов розничной торговли. Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости в муниципальном образовании удовлетворительное, как следствие налаженной торговой сети и широкого распространения личных подсобных хозяйств у населения.

Развитие системы бытовых услуг по муниципальному образованию недостаточное в связи с тем, что вблизи находится районный центр с сетью бытового обслуживания.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Таблица 3

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (01.01.2012 г.)

| Площадь жилищного фонда – всего, кв.м. | 28256,6 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| частная форма собственности | 28256,6 |
| Число жилых квартир (домов) – всего, единиц | 396 |

Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 23 м2 на 1 человека.

В 2006 году сельхозпредприятие СХПК «Тайшетский» передал жилищный фонд в администрацию Старо-Акульшетского муниципального образования. Передача жилого фонда осуществлялась в соответствии п.5 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. и по договору заключённому между департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района и администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования о передачи в безвозмездное временное пользование имущества. Жильё по станции Акульшет передано не отремонтированное, без надлежащей документации. Жители ул. Бамовской проживают в квартирах со 100% износом жилья.

Большинство жилых домов во всех населённых пунктах нуждается в ремонте. Степень износа, жилого фонда колеблется от 60 до 80%. Жители поселения в основном проживают в неблагоустроенных домах с печным отоплением. Водопроводом, канализацией, центральным отоплением пользуется 0,2% жителей поселения.

По данным экономического отдела администрации Тайшетского района в ветхом фонде проживает 32 человека.

За период с 2006-2011 гг площадь жилого фонда муниципального образования увеличилась на 2965,4 кв.м.

Таблица 4

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, КВ.М. ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старо-акульшетское сельское поселение | 719,7 | 492 | 678,3 | 549,4 | 412 | 114 |

На территории муниципального образования работает одна школа в с. Старый Акульшет, одно дошкольное общеобразовательное учреждение в с. Старый Акульшет, один Дом культуры в с. Старый Акульшет  и клуб в д. Парижская Коммуна, две библиотеки в с. Старый Акульшет, почтовое отделение.

На территории муниципального образования имеется школа с девятилетним обучением, наполняемостью 50 учащихся ( 2010 г.), которая расположена в селе Старый Акульшет. В настоящее время существует проблема не укомплектованности классов, поэтому создалась угроза  реструктуризации школы. Реструктуризация  приведет  к сокращению рабочих мест в бюджетной сфере, при отсутствии обучения детей в селе приведет к снижению уровня численности населения, молодые семьи  будут стремиться  переселяться в город.

Одно здание школы капитально отремонтировано, необходимо произвести ремонт второго здания. Оснащение школы методическими пособиями недостаточно.

По состоянию на 2010 ДОУ посещало 35 детей.

В связи с аварийным состоянием закрыто здание детского сада, в настоящее время детский сад расположен в приспособленном помещении, здание принадлежит ООО «Новая заря». Группа смешанная - от одного года до семи лет. В последнее время увеличилось число детей, посещающих детский сад, поэтому стоит остро вопрос о здании детского сада.

Здание клуба в д. Парижская Коммуна находится в полуразрушенном состоянии.

Для оказания медицинской помощи населению имеются три фельдшерских пункта, расположенные в с. Старый Акульшет, д. Парижская Коммуна, пос.ж.д.станции Акульшет.

4.5. Потенциал территории

Оценка потенциала территории муниципального образования направлена на выявление как благоприятных факторов способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования, так и на выявление факторов сдерживающих возможность реализации данного потенциала.

|  | факторы, способствующие реализации потенциала | факторы, сдерживающие реализацию потенциала |
| --- | --- | --- |
| Потенциал положения | благоприятное транспортно-географическое положение (наличие Транссибирской магистрали, БАМа и федеральной дороги М – 53,), близость к районному центру. | дискомфортная среда проживания, вызванная неблагоприятными климатическими условиями. |
| Природно-ресурсный потенциал | наличие месторождений гравия, глин, глинисто-щебенистых грунтов, торфа | низкая эффективность использования сырьевой базы |
| Демографический потенциал | миграционный приток населения связанный со строительством алюминиевого завода | дефицит трудовых ресурсов по определенным специальностям |
| Производственный потенциал | строительство алюминиевого завода, наличие сельскохозяйственных производителей | низкая продуктивность и низкая рентабельность сельского хозяйства |

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ

Возможные направления развития Старо-Акульшетского поселения определяются, прежде всего, его близостью к районному центру, а также вероятностью завершения строительства алюминиевого завода (несмотря на снижение цен на алюминий на мировых рынках).

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство преимущественно  пригородной специализации. Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного. Агроклиматические условия позволяют получать здесь пригодную для хлебопечения пшеницу с относительно устойчивыми средними урожаями. При производстве картофеля и овощей земельно-ресурсный потенциал реализуется на уровне среднеобластных показателей.

Однако, при строительстве алюминиевого завода возникает опасность ухудшения экологической обстановки на территории муниципального образования.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

На территории поселения расположено несколько месторождений общераспространенных полезных ископаемых, некоторые из которых разрабатываются и в перспективе могут быть использованы в промышленном производстве в зоне Тайшета.

Старо-Акульшетское месторождение глин для производства керамзита- переведено в госрезерв; Сполохское и Байроновское месторождения песчано-гравийного материалов  переведены  в госрезерв.

В соответствии с программными разработками по развитию сельскохозяйственного производства, предусматривалось создание районного семенного хозяйства на базе ООО «Парижское», занимающегося испытанием новых районированных сортов, их размножением и распространением в хозяйствах, а также создание в ООО «Новая заря»  племенной фермы по крупному рогатому скоту черно-пестрой породы.

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и  в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу неопределенности социально – экономической ситуации проектная численность населения оценена сугубо ориентировочно в 1,3 тыс. человек, без учета строительства алюминиевого завода, на первую очередь- 1,25 тыс. человек. Некоторый рост численности населения предполагается в основном за счет с. Старый Акульшет, прежде всего, за счет жилых образований на границе с Тайшетом.

Численность населения по населенным пунктам на расчетный срок может составить: с. Старый Акульшет – 0,9, д. Парижская Коммуна -0,2, пос. ж/д. станции Акульшет -0,2 тыс. человек.

При завершении строительства алюминиевого завода поселок завода с ориентировочной численностью населения до 12 тыс. человек может быть размещен вблизи границы с Тайшетом на территории поселения, с развитием существующих микрорайонов города.

Предложения по пространственному развитию

Расширение границ населённого пункта с. Старый Акульшет, с целью размещения индивидуальной жилой застройки, в южном и западном направлении от существующих границ  с. Старый Акульшет.

Кроме того, возможно изменение границы поселения на юге, между Березовским и Старо-Акульшетским муниципальным образованием, так как садоводческое товарищество «Восток» по адресному хозяйству зарегистрировано на территории Старо-Акульшетского муниципального образования.

Данная территория на перспективу развития запланирована под индивидуальную жилую застройку.

Мероприятия и возможные объекты капитального строительства:

- капитальный ремонт Дома культуры;

- создание сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов;

- капитальный ремонт дорог, улично-дорожной сети, освещение главных улиц населенных пунктов;

- строительстве детского сада, с. Старый Акульшет на 100 мест, д. Парижская коммуна на 30 мест;

- строительство  клуба (досугового центра), п. ж.д. ст. Акульшет;

- строительство стадиона, с. Старый Акульшет;

- ремонт и восстановление скважин с целью улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжение д. Парижская Коммуна, с. Старый Акульшет;

- продолжение строительства зимнего водопровода по ул. Советская   до поворота на ул. Антонова с дальнейшим его продолжением по ул. Антонова в с. Старый Акульшет,

- бурение глубинной скважины в д. Парижская Коммуна;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство детских  площадок во всех населенных пунктах;

- строительство электрических сетей, д. Парижская Коммуна (1,5 млн. руб.);

- строительство АТС, с. Старый Акульшет;

- оборудование  зон отдыха на берегу  р. Бирюса и р. Акульшетки;

- открытие предприятий общественного питания, с.  Старый Акульшет.

- замена ветхих тепловых сетей и ремонт систем теплоснабжения зданий;

- реконструкция котельной в с. Старый Акульшет;

- строительство церкви в в с. Старый Акульшет.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования является создание  благоприятных градостроительных  условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Задачами Генерального  плана является:

- создание планировочной структуры, способствующей сохранению и развитию территории поселения;

- определение функционального зонирования территории на основе анализа сложившейся планировочной структуры с учетом использования территории поселения;

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Старо-Акульшетского  муниципального образования на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественного центра обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Старо-Акульшетского муниципального образования.

6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Старо-Акульшетского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований  Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета. Отсюда два главных негативных следствия:

- невозможность пользоваться большей частью собственных территориальных ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для муниципалитета объектов на его территории;

- нехватка свободных территорий, необходимых в случае  расширения и развития населенных пунктов.

Проблема наличия территорий, попадающих в зону возможного затопления паводком

Часть территории с.Старый Акульшет и часть земель сельскохозяйственного назначения попадает в зону возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

В связи свыше сказанным,  необходимо  переселить часть населения села  на другие территории с созданием жилого фонда и соответствующей инфраструктуры.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах с. Старый Акульшет, д. Парижская Коммуна, пос. ж\д ст. Акульшет некоторая часть территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась планировочная структура, тесно увязанная с автомобильными и железной дорогами, с р. Бирюсой.

Расселенческий каркас поселения тесно связан с железной дорогой «Тайшет – Лена», автомобильными дорогами: «Тайшет-Квиток», «Тайшет – Шиткино – Шелаево», рекой Бирюсой, протекающей по северо-западной границе поселения.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Старо-Акульшетского муниципального образования, планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 3 населенных пункта,  железная дорога «Тайшет – Лена», автомобильные дороги: «Тайшет-Квиток», «Тайшет – Шиткино – Шелаево», являющиеся  главными транспортными осями поселения (в тоже время – главными транспортно-планировочными осями планировочной структуры Тайшетского района),  реки Бирюса и Акульшетка.

Реки Бирюса, Акульшетка является исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является  с. Старый Акульшет, входящее в систему планировочных центров Тайшетского района и являющееся планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В селе расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания, находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является деревня д. Парижская Коммуна, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем, необходимо их дальнейшее  развитие.

Поселок ж/д ст. Акульшет является второстепенным подцентром поселения, объектов социально-бытовой инфраструктуры практически, не имеет.

Планировочная структура муниципального образования «Старо-Акульшетское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой.

В качестве элементов проектной планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 3 населенных пункта,  железная дорога, автомобильная дорога и реки Бирюса, Акульшетка, Тайшетка.

В качестве основных транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматриваются: железная дорога «Тайшет – Лена» и  автомобильные дороги: «Тайшет-Квиток» и «Тайшет – Шиткино – Шелаево».

В качестве второстепенных ландшафтно-природных планировочных осей Генеральным планом рассматриваются реки Бирюса, Акульшетка, Тайшетка.

Главным планировочным центром Генеральным планом  рассматривается село Старый Акульшет, расположенное на автомобильной дороге «Тайшет – Шиткино – Шелаево».

Второстепенным планировочным центром Генеральным планом рассматривается д. Парижская Коммуна, расположенная на автодороге «Тайшет-Квиток». Второстепенным планировочным подцентром предлагается пос. ж/д  ст. Акульшет.

Населенный пункт пос. ж\д ст Акульшет теряет население,  на перспективу ему необходимо сохранить статус населенного пункта, в связи с чем,  его территорию, возможно использовать  для ведения подсобных хозяйств и  садоводства.

Генеральным планом предусматривается возможное изменение границы поселения на юге, между Березовским и Старо-Акульшетским муниципальным образованиями, так как садоводческое товарищество «Восток» по адресному хозяйству зарегистрировано на территории Старо-Акульшетского муниципального образования. Данная территория на перспективу развития запланирована под индивидуальную жилую застройку.

Кроме того, возможно изменение границы поселения в северо-восточном направлении с муниципальным образованием «Квитокское городское поселение», при условии согласования изменения границы муниципального образования «Квитокское городское поселение».

Микрорайон «Северный», «Солнечный», улицы Сафроновская,  Береговая являются частью с. Старый Акульшет  (проживающие там люди зарегистрированы в селе), фактически не входят в состав земель населенного пункта, так как значительно удалены от него. В таком случае приходится говорить о многоконтурности села.

Для избегания подобной ситуации, Генеральным планом предлагается соединить микрорайоны «Северный» и «Солнечный» по дороге (включая ее в земли населенного пункта) от г. Тайшета до с. Старый Акульшет. В связи с тем, что данная дорога не стоит на кадастровом учете, предлагается включить ее в  земли населенного пункта.

Улицы Сафроновская и Береговая генпланом предлагается присоединить от микрорайона «Северного» (садоводческое товарищество «Надежда»).

Генеральным планом рассматривается возможное развитие  территорий новой индивидуальной усадебной жилой застройки в микрорайонах «Северный», «Солнечный» на улицах Сафроновская,  Береговая.

На перспективу возможно расширение границ населенного пункта микрорайонов «Северный» и «Солнечный» от ул. Бамовская в направлении на северо-запад от садоводческих товариществ «Надежда» и «Рассвет» с включением их в границы населенного пункта под индивидуальную усадебную жилую застройку.

Территорию бывшего пионерского лагеря, расположенную к западу от границ с. Старый Акульшет, в перспективе возможно отнести к жилой застройке (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения»).

Генеральным планом предусматривается возможное расширение села Старый Акульшет, с целью размещения индивидуальной жилой застройки, в южном и западном  направлениях от существующей границы  села.

Новое строительство под индивидуальную жилую застройку  Генеральным планом рассматривается также в пределах существующей границы села Старый Акульшет, на севере и северо-востоке ее территории (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Планировочная структура с. Старый Акульшет

Планировочная структура села формируется для взаимосвязи функциональных зон, в увязке с общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время линейная планировочная структура с. Старый Акульшет в целом сформирована. Основу планировочной структуры села составляют два жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей. Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Село расположен на транспортной магистрали «Тайшет – Шиткино – Шелаево» и разделено дорогой на два жилых образования.

Планировочная организация  обеих территорий жилых массивов села, представляют собой компактный тип расселения.  Все объекты соцкультбыта и здание администрации находятся в зоне сосредоточения объектов общественно-делового назначения.

Основная въездная улица (ул. Советская) идущая в продольном направлении, является основной композиционной осью, от которой отходит улично-дорожная сеть.

К структурообразующим улицам также можно отнести улицы Комсомольскую, Бирюсинскую, Лесную.

Главный планировочный центр села – его общественно-деловой центр – расположен в центральной части населенного пункта, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи, школа, детский сад, дом культуры,  библиотека, магазины.

Главную планировочную ось поселка составляет улица Советская, поперечная связь пешеходно-транспортного каркаса обеспечена улицами Комсомольской, Бирюсинской, Лесной и пр.

Генеральным планом предусмотрено развитие сложившейся планировочной структуры с. Старый Акульшет с реконструктивными мероприятиями.

В связи с включением в земли населенного пункта территорий  микрорайонов «Северный» и «Солнечный, улиц Сафроновская и Береговая, планировочная структура с. Старый Акульшет будет представлять собой сложное планировочное образование, состоящее из довольно самостоятельных образований – планировочных районов.

В существующих границах с. Старый Акульшет генеральным планом рассматривается два планировочных района – Западный и Восточный.

1. Западный планировочный район Генеральным планом формируется на основе сложившегося общественно-делового  центра села,  расположен между ул. Советской и берегом р. Бирюсы.

Район включат в себя основные жилые территории села, территорию общественно-делового назначения с объектами и учреждениями социально-бытовой инфраструктуры, территории производственно-коммунального назначения, рекреационные территории.

В этом планировочном районе возможно формирование двух участков усадебной индивидуальной застройки на свободных незастроенных территориях села.

2. Восточный планировочный район генпланом формируется между ул. Советской и восточной границей села. Район включает в себя жилые,  производственно-коммунальные, рекреационные территории.

В этом планировочном районе возможно формирование одного участка усадебной индивидуальной застройки на свободных, незастроенных территориях села (см. карту «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Развитие планировочного центра села Старый Акульшет

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в центре села, с  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки с. села Старый Акульшет» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Старо-Акульшетского муниципального образования архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования  общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны р. Бирюсы, Акульшетка.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки села Старый Акульшет

Генеральным планом предусмотрено  развитие  и расширение  села за счет территорий новой индивидуальной жилой застройки в существующих  границах (на севере и северо-востоке) и за пределами существующих границ села (в южном и западном направлениях), а также  на улицах Сафроновская и Береговая (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Включение новых территорий в состав земель села приведет к образованию новых планировочных районов:

- Юго-Западного (территория бывшего пионерского лагеря);

- Северо-Западного (территории, примыкающие к улицам Сафроновская и  Береговая и сами улицы);

- Южного (территории, примыкающие к садово-дачным участкам «Рассвет» и «Надежда», к мкр. «Северный» и «Солнечный», к городской черте г. Тайшет).

В этих планировочных районах возможно размещение усадебной индивидуальной и малоэтажной застройки с приусадебными или приквартирными участками на свободных незастроенных территориях.

Таким образом, Генеральным планом рассматривается развитие с. Старый Акульшет как в собственных границах, на свободных территориях, так и за пределами существующих границ села, на землях поселения.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки по мере возможности, необходимо оснастить инженерно-транспортной инфраструктурой (см. раздел «Транспортно-инженерная инфраструктура»).

Планировочная структура д. Парижская Коммуна, пос. ж/д ст. Акульшет

Генеральным планом не предусматривается значительного развития жилой территории д. Парижская Коммуна. Проектом предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

В населенном пункте пос. ж/д ст.Акульшет  отмечается ежегодная утрата населения, он малочисленен. В связи с этим Генеральным планом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры этого населенного пункта.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и совершенствования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем.

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и  многоквартирную).

Зона размещения усадебной застройки выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предусматриваются в качестве резервных территорий под индивидуальную жилую застройку следующие территории:

- территория садоводческого товарищества «Восток», ориентировочная площадь территории – 193,5 га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 3431 человек;

- территории, прилегающие к микрорайонам «Северный» и «Солнечный», ориентировочная площадь территории – 194,6 га, из расчета коэф. семейности 2,5, здесь смогут проживать 2432 .человек;

- территория, примыкающая к улицам Сафроновская и Береговая, ориентировочная площадь территории – 60,7 га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 759.человек;

- территория, примыкающая к улице Бамовская, ориентировочная площадь территории – 55, 2 га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 690  человек;

- территории планируемого к расширению населенного пункта садоводческих товариществ «Надежда» и «Рассвет», ориентировочная площадь территории – 3855  га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 4819 .человек (см. карту «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в с. Старый Акульшет, частично в д..Парижская Коммуна, пос.ж\д ст.Акульшет.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с. Старый Акульшет и развивающейся зоны в д. Парижская Коммуна на свободных территориях.

В частности, возможно строительство детского сада, ФАПа, стадиона, открытие предприятий общественного питания и строительство церкви в с.Старый Акульшет, строительство детского сада и клуба  в д. Парижская Коммуна.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания, при этом, необходим ремонт и реконструкция существующих объектов.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны поселения входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах рек  Бирюсы, Тайшетки и Акульшетки.

4. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Зона производственного использования в виде коммунально-складской территории расположена в пределах границы с. Старый Акульшет, на юго-западе.

Здесь расположены коммунально-складские объекты населенного пункта. Кроме того, территории коммунально-складского назначения выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Кроме того, на территории поселения находится строящийся Тайшетский алюминиевый завод, с расположенным здесь бетонным заводом, литейным цехом, объектами коммунально-складского назначения.

На территории поселения выделяются 4 производственные зоны. Две в границах с. Старый Акульшет на северо-западе и на востоке и 2 на территории поселения.

Наиболее значительные производственные территории предусмотрены для Тайшетского алюминиевого завода.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов,

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены во всех населенных пунктах поселения и на территории поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и в дальнейшем, развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Зона сельскохозяйственного использования в виде садово-огороднических участков и подсобных хозяйств выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют два сельскохозяйственных предприятия, территории садовых товариществ, участков и участков для личных подсобных хозяйств.

На территории поселения находятся также  садоводческие товарищества «Надежда» и «Рассвет», расположенные на юго-востоке территории и часть территории товарищества « Восход» на юге поселения, под жилую застройку.

Кроме того, территория сельскохозяйственного использования находится к северо-востоку от границы села Старый Акульшет, с расположенными здесь раннее объектами сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и личных подсобных хозяйств.

В перспективе в остальных населенных пунктах поселения не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий СНТ и дачных поселков.

7. Зона специального назначения (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»).

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.   Зона специального назначения выявлена на северо-запад от с. Старый Акульшет, на юго-восток от д. Парижская Коммуна, в виде территории кладбищ и свалки ТБО.

Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на всей территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»).

Включают в себя:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности;

- заболоченные территории.

Функциональное зонирование территории села Старый Акульшет

В границах села с. Старый Акульшет устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях с. Старый Акульшет путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре села;

- на расчетный срок (2032 г.) – проектная территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной индивидуальной застройки на севере и северо-востоке в существующих границах села;

- ориентировочная площадь территории – 7,96 га, из расчета коэф. семейности 2,5, здесь смогут проживать 92 человека;

- за расчетный срок – резервные территории в южном и западном направлениях от существующей границы села.

ориентировочная площадь территории – 1242, 5 га, из расчета коэф. семейности 2,5, здесь смогут проживать около 14 тыс. человек.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села с. Старый Акульшет, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий села предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

В частности, возможно строительство детского сада, стадиона, открытие предприятий общественного питания, церкви в с. Старый Акульшет.

Развитие зоны общественно-деловых объектов села предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра села предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

На территории поселения выделяются 4 производственные зоны. Две в границах с. Старый Акульшет на северо-западе и на востоке и 2 на территории поселения.

Наиболее значительные производственные территории предусмотрены для Тайшетского алюминиевого завода.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов,

Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственных зон села.

Качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в производственной зоне с. Старый Акульшет, предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны с. Старый Акульшет составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования,  находящаяся к северо-востоку от границы села Старый Акульшет, рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри с. Старый Акульшет.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны  с. Старый Акульшет, входят озелененные территории общего пользования,   открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий села формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к р. Бирюсе, Тайшетка и р. Акульшетке.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в с. Старый Акульшет (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры на территории села  Старый Акульшет,

7. Зона объектов водного фонда

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

8. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»).

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП;

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- заболоченные территории;

- границы возможного затопления территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности.

Функциональное зонирование д. Парижская Коммуна, пос.ж\д ст.Акульшет

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения д. Парижская Коммуна, пос. ж\д ст. Акульшет  в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

## 6.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

Изменение границ населенного пункта Старо-Акульшетского муниципального образования предлагается за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЦЕНТРА СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –   с. СТАРЫЙ   АКУЛЬШЕТ

| № | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с Старый Акульшет | 269, 0 | 1242,0 | 1511,0 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ населенного  пункта с. Старый Акульшет.

Проектом предусмотрено увеличение территорий этого населенного пункта за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в связи с потребностью в размещении новых жилых территорий.

Площадь территории с. Старый Акульшет, с учетом измененных границ, составит 1511,0 га, что на 1242,0 га больше существующей.

Изменение границ населенного пункта позволит с. Старый Акульшет    стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение периода расчетного срока генерального плана.

## 6.5. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования

Установлением или изменением границ муниципального образования является:

1) Утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего его границы, расположенного в границах Тайшетского района;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования Тайшетского района, отображающей границы муниципальных образований (поселений).

Проектом предлагаются новые границы Старо-Акульшетского муниципального образования, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию.

Изменение границ муниципального образования, предлагается за счет включения садоводческого товарищества «Восток», находящегося на территории Березовского муниципального образования, в земли Старо-Акульшетского муниципального образования посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование муниципального образования | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старо-Акульшетское | 14672 , 0 | 193,5 | 14865,5 |

Изменение границ поселения позволит Старо-Акульшетскому муниципальному образованию стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Старо-Акульшетское муниципальное образование расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области. В составе муниципального образования – 3 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., чело-век | Пло-щадь терри-тории, га | Число дво-ров, еди-ниц | Расстояние населенного пункта до област-ного центра, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до центра муници-пального района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платфор-мы, км | Расстоя-ние населенного пункта до ближайшего автовок-зала (авто-станции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староакульшетское муниципальное образование |
| с.Старый Акульшет | 835 | 269 | 301 | 681 | 10 | 10 | 10 | да |
| д.Парижская Коммуна | 225 | 98 | 66 | 683 | 10 | 3 | 10 | да/да |
| пос.ж/д ст Акульшет | 174 | 41 | 56 | 683 | 10 | 0 | 5 | нет/да |

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Протяжённость дорог равна: Старый Акульшет 8,2 км, поселок железнодорожная станция Акулышет — 5,85 км, д. Парижская Коммуна – 3,2 км, общая протяжённость дорожного полотна равна 34,5 км. Транспортное сообщение автобусное, осуществляет муниципальная автобаза движение автобуса в                       с. Старый Акульшет трёхразовое, в д. Парижская Коммуна рейсовым автобусом следуемым до Квитка, железнодорожное сообщение в поселке железнодорожной станции Акульшет.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Тайшет-Шиткино-Шелаево». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения представлена АЗС.

Транспортное обслуживание населения  неудовлетворительно. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом

Дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (4 и 5), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 34,50 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 32,30 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 2,2 км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 32,30 км.

На территории поселения имеется 1 деревянный мост.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Тайшет — Шиткино — Шелаево.

Реконструкция автодорог:

- Старый Акульшет — Нижняя Гоголевка.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- не требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. с. Старый Акульшет).

Для создания экологически благоприятной среды жизнедеятельности в пределах поселения рекомендуется строительство шумозащитных сооружений (высотой не менее 5 метров) вдоль трасс федеральных, региональных и межмуниципальных автодорог, проходящих в черте населенного пункта или ближе, чем в 300 метрах от границы поселения.

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и в первую очередь – в центре поселения с. Старый Акульшет, в т. ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных):

Проектом также предусматривается:

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо развитие сети АГЗС в следующих населенных пунктах: с. Старый Акульшет.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в с. Старый Акульшет.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Старый Аульшет а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В области намечается строительство нефтепровода, возможно его участок будет проходить через данное поселение.

В области трубопроводного транспорта возможна в перспективе газификация части территории сельского поселения.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Старо-Акульшетского муниципального образования служат подземные воды.

Централизованное водоснабжение имеется в с. Старый Акульшет и п. ж/д ст. Акульшет.

На территории муниципального образования находятся: групповой подземный водозабор «Старо-Акульшетский», работающий на не утвержденных запасах Тайшетского месторождения подземных вод – источник водоснабжения г. Тайшет и площадка насосной станции 3-го подъема водозабора «Старо-Акульшетский» с резервуарами чистой воды. Подающий водовод диаметром 400 мм, проложен вдоль автодороги с. Старый Акульшет – г. Тайшет.

с. Старый Акульшет

Источником централизованного водоснабжения населенного пункта служит групповой подземный водозабор «Старо-Акульшетский». Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение села осуществляется от сетей ЗАО « Водоканал» г. Тайшет. Качество подаваемой потребителям воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В с. Старый Акульшет имеется зимний водопровод (проведен в 2007 году) из полиэтиленовой водопроводной трубы диаметром 32 мм, который проходит по улицам: Советская, Комсомольская и Бирюсинская. Общая протяженность водопровода 3,5 км. На водопроводе установлены водоразборные колонки открытого типа (11 шт.) и закрытого типа (1 шт). Часть жилых домов оборудована внутренним водопроводом. Лимит водоподачи по договору на поставку питьевой воды – 29,1 м3/сут.

Также в качестве источников водоснабжения используются децентрализованные источники водоснабжения: водозаборная скважина по ул. Антонова и общественные колодцы. Общественные колодцы в настоящее время используются в качестве резервного источника водоснабжения.

В мкр. «Солнечный» с. Старый Акульшет по ул. Архитекторов и ул. Индустриальная проходит зимний водопровод из стальных труб диаметром 25-114 мм протяженностью 1700 м. Источник водоснабжения – водопроводные сети ЗАО «Водоканал» г. Тайшет.

В мкр. «Северный» с. Старый Акульшет используются децентрализованные источники водоснабжения – индивидуальные скважины.

п. ж/д ст. Акульшет

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется от водозабора, который находится в ведении Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения ВСЖД  филиала ОАО «РЖД».

Водопровод проходит по ул. Юбилейная, оборудован двумя водоразборными колонками. К водопроводу подключен один жилой дом по ул. Юбилейная, 1 (30 человек). Лимит водоподачи по договору на поставку питьевой воды – 5,4 м3/сут. Норма расхода воды 180 л/сут на человека.

д. Парижская Коммуна

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин (ул. Советская, д. 16 и ул. Новая д. 6) и одного общественного колодца. Техническое состояние сооружений хорошее.

На территории МТФ находится скважина, совмещенная с водонапорной башней.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- низкий процент охвата жилой застройки централизованным водоснабжением в с. Старый Акульшет и п. ж/д ст. Акульшет;

- отсутствие водопровода в д. Парижская Коммуна.

Проектные предложения

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старый Акульшет | 150 | 900 | 135 |
| д. Парижская Коммуна | 150 | 200 | 30 |
| п. ж/д ст. Акульшет | 150 | 200 | 30 |
| Всего по Старо-Акульшетскому муниципальному образованию | - | 1300 | 195 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Старо-Акульшетского муниципального образования.

с. Старый Акульшет

Водоснабжение населенного пункта на перспективу будет обеспечиваться от существующих источников водоснабжения. В качестве мероприятий по развитию системы водоснабжения предлагается увеличение процента охвата внутренним водопроводом жилой застройки с. Старый Акульшет и проведение работ по обслуживанию и текущему ремонту водопроводных сетей.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

Мероприятия по реконструкции и развитию и водозабора «Старо-Акульшетский» должны рассматриваться при разработке генерального плана г. Тайшет.

Продолжить строительства зимнего водопровода по ул. Советская   до поворота на ул. Антонова с дальнейшим его продолжением по ул. Антонова в с. Старый Акульшет,

п. ж/д ст. Акульшет

Водоснабжение населенного пункта на перспективу будет обеспечиваться от существующего источника водоснабжения. В качестве мероприятий по развитию системы водоснабжения предлагается реконструкция водозаборных сооружений, увеличение процента охвата внутренним водопроводом жилой застройки п. ж/д ст. Акульшет и проведение работ по обслуживанию и текущему ремонту водопроводных сетей.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

д. Парижская Коммуна

Водоснабжение населенного пункта на перспективу будет обеспечиваться от существующих источников водоснабжения. В качестве мероприятий по развитию системы водоснабжения предлагается проведение работ по обслуживанию и текущему ремонту водозаборных сооружений.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Система централизованной канализации имеется только в мкр. «Солнечный» с. Старый Акульшет и в п. ж/д ст. Акульшет (один жилой дом).  Централизованной канализацией пользуется 0,2% жителей муниципального образования.

Вся остальная жилая застройка населенных пунктов муниципального образования оборудована выгребами.

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования расположены очистные сооружения канализации г. Тайшет проектной производительностью 10,0 тыс. м3/ сут (фактически поступает 8,0 тыс. м3/ сут). На очистных сооружениях применяются следующие методы очистки сточных вод: механическая очистка, биологическая очистка, химическая очистка и доочистка.

с. Старый Акульшет

В мкр. «Солнечный» с. Старый Акульшет по ул. Архитекторов и ул. Индустриальная проходит канализационная сеть из чугунных труб диаметром 160-200 мм. Сточные воды передаются в канализационную сеть г. Тайшета.

ЖБО от остальной жилой застройки отводятся в выгреба и утилизируются на приусадебных участках.

п. ж/д ст. Акульшет

Внутренней канализацией оборудован один жилой дом по ул. Юбилейная, 1. ЖБО отводятся в выгреб и регулярно  вывозятся ассенизационной машиной по договору с ООО «Автолайн».

ЖБО от остальной жилой застройки не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

д. Парижская Коммуна

ЖБО от жилой застройки не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Проектные предложения

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в его состав.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СТАРОАКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старый Акульшет | 120 | 900 | 108 |
| д. Парижская Коммуна | 120 | 200 | 24 |
| п. ж/д ст. Акульшет | 120 | 200 | 24 |
| Всего по Старо-Акульшетскому муниципальному образованию | - | 1300 | 156 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

с. Старый Акульшет

На расчетный срок строительство централизованной системы канализации в с. Старый Акульшет не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место для утилизации ЖБО предлагается оборудовать в районе свалки ТБО с. Старый Акульшет.

В мкр. «Солнечный» с. Старый Акульшет необходимо проводить работы по обслуживанию и текущему ремонту канализационных сетей.

Мероприятия по реконструкции и развитию очистных сооружений г. Тайшет, расположенных на территории Старо-Акульшетского муниципального образования должны рассматриваться при разработке генерального плана г. Тайшет.

п. ж/д ст. Акульшет, д. Парижская Коммуна

Необходимо проводить работы по обслуживанию и текущему ремонту канализационных сетей и сооружений в п. ж/д ст. Акульшет.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Старо-Акульшетского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Старо-Акульшетского муниципального образования проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением 500 кВ федерального значения, а также ЛЭП 110 и 35 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Старо-Акульшетского муниципального образования генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- реконструкция ВЛ-4 в д. Парижская Коммуна на сумму 5 млн. руб.;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6/10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Старо-Акульшетского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и одного дома в поселке железнодорожной станции Акульшет осуществляется от двух небольших котельных, микрорайон Солнечный подключен к центральной котельной г. Тайшет. Протяжённость тепловых сетей составляет 120,4 м, процент износа – 80%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Старо-Акульшетского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используется несанкционированная свалка (территория бывшего карьера) общей площадью 1,0 га, расположенная в 2,9 км на восток от с. Старый Акульшет.

Разрешительная документация на использование данной территории для утилизации ТБО находится в стадии оформления.

с. Старый Акульшет

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка  ТБО Староакульшетского муниципального образования. Расстояние вывоза ТБО от населенного пункта составляет порядка 3,0 км. Частично ТБО от жилого сектора не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

д. Парижская Коммуна

Вывоз ТБО осуществляется на несанкционированную свалку  ТБО МО Староакульшетское или на полигон ТБО г. Тайшет. Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

В настоящее время производится отвод участка под собственное место для утилизации отходов (территория бывшего карьера по трассе в сторону д. Байроновка Березовского муниципального образования).

п. ж/д ст. Акульшет

ТБО от жилого сектора не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки:

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Биологические отходы

Для утилизации биологических отходов на территории муниципального образования имеется скотомогильник (яма обитая досками), расположенный на землях ООО «Новая Заря». Расстояние до фермы – 500 м, до населенного пункта – 1000 м. Состояние удовлетворительное.

Проектные предложения

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Объем ТБО от Старо-Акульшетского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации, принимается около 60 % от их расчетного количества. Остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старый Акульшет | 900 | 360 | 216 |
| д. Парижская Коммуна | 200 | 80 | 48 |
| п. ж/д ст. Акульшет | 200 | 80 | 48 |
| Всего по Старо-Акульшетскому муниципальному образованию | 1300 | 520 | 312 |

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующей свалки ТБО с. Старый Акульшет, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории, и создание нового места утилизации отходов для д. Парижская Коммуна.

Все несанкционированные свалки на территории Староакульшетского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

с. Старый Акульшет

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки с. Старый Акульшет для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории всего муниципального образования.

Предлагается осуществить полный охват населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

д. Парижская Коммуна

ТБО будут утилизироваться на новом полигоне ТБО (территория бывшего карьера по трассе в сторону д. Байроновка Березовского муниципального образования). Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование данной территории для утилизации отходов.

Предлагается ввести на территории населенного пункта контейнерную систему очистки.

п. ж/д ст. Акульшет

Отходы будут утилизироваться на приусадебных участках или вывозится на ближайшее санкционированное  место утилизации ТБО.

Биологические отходы

Проектом предлагается дальнейшее использование существующего скотомогильника.

Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой находятся захоронения биологических отходов. Их территория должна быть оканавлена, обвалована, огорожена и оборудована шлагбаумом и указательными знаками.

8.6. Связь

Существующее положение

В д. Парижская Коммуна нет телефонной связи, в с. Старый Акульшет один служебный телефон в администрации, сотовая связь не везде доступна. Стационарное отделение почтовой связи одно в с. Старый Акульшет, другие населённые пункты обслуживаются почтовыми отделениями г. Тайшета.

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении являются:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающего в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в населенном пункте с. Старый Акульшет.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Старо-Акульшетского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают село Старый Акульшет, деревня Парижская Коммуна, поселок железнодорожной станции Акульшет со своим жилищно-коммунальным хозяйством (2 котельные, тепловые сети – 120,4 м, водозаборные скважины и сети – 2 км), автомобильный (35 км дорог) и железнодорожный транспорт, высоковольтные линии,  разработка полезных ископаемых, молочно-товарная ферм, скотомогильник  и др.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством, разработкой полезных ископаемых и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, карьерной разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных факторов (паводки) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Старо-Акульшетского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области территория Старо-Акульшетского поселения находится в ареале возможных радиоактивных аномалий радона, урана, радия (более100 мкР/час).

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Старо-Акульшетском сельском поселении в настоящий момент на большей части поселения можно оценить как  относительно удовлетворительное.

Однако на рассматриваемой территории  имеются источники выбросов вредных веществ, это  ШПЗ, ЗАО «Алюком-Тайшет».

Остаются низкими показателями очистки отходящих газов от котельных – 10-15%. В с. Старый Акульшет отмечается неудовлетворительное техническое состояние  котельной, отсутствие  технической документации.

В какой-то мере загрязнителем воздуха является  автомобильный и железнодорожный транспорт.

В поселении имеются автомобильные дороги как с асфальтовым так и гравийно-песчаным покрытием,  поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Запыление атмосферного воздуха отмечается также и при карьерной разработке полезных ископаемых.

Существует опасность ухудшения состояния воздуха в связи с выбросами вредных веществ в атмосферу после введения в эксплуатацию строящегося алюминиевого завода.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории  Старо-Акульшетского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет. Однако вода в реке Бирюса  загрязнённая, индекс загрязнения воды (ИЗВ) достигает 3.

Загрязнение воды в Бирюсе, в основном, носит трансграничный характер. Тем не менее, и в самом поселении в р.р. Бирюса и Акульшетка сбрасываются сточные воды с  низкими показателями очистки.

Загрязнения поверхностных вод возможно также в случае техногенных аварий на проектируемом нефтепроводе.

Подземные воды на территории поселения достаточно хорошо защищены от поверхностного загрязнения.

В водоснабжении местного населения преобладают подземные воды.

В селе Старый Акульшет водоснабжение осуществляется частично от водозаборных скважин (протяжённость водозаборных сетей составляет 2 км, из них ветхих 1,5 км), четырёх общественных колодцев и шести частных.

В д. Парижская Коммуна сложилась критическая ситуация с водоснабжением, в наличии есть только одна скважина, для забора воды населением и один общественный колодец, которые требуют капитального ремонта. Всё это может быть причиной ухудшения качества вод, используемых для водоснабжения.

Регулярного контроля качества вод используемых для водоснабжения  в поселении не производится. По результатам химического анализа подземных вод, 24 проб, отобранных в 2010 г., нестандартных проб не выявлено. По результатам бактериологического анализа 36 проб, отобранных в том же году, нестандартных проб также не выявлено.

Для улучшения качества жизни и здоровья населения необходимо наладить постоянный контроль над качеством подземных вод, используемых в водоснабжении населения.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Старо-Акульшетского сельского поселения в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, заболачиванию.

Нарушение почвенного покрова связано также с разработкой полезных ископаемых, прокладкой транспортных магистралей и т.д.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам ТБО, сельскохозяйственным объектам (молочно-товарная ферма), складам ядохимикатов.

Загрязнение почв может быть также связано с транспортными магистралями: вдоль автомобильных и железных дорог.

Вероятность загрязнения почв существует в случае техногенных аварий на проектируемом нефтепроводе.

Земли сельскохозяйственного назначения Старо-Акульшетского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности, вырубки лесов, а также лесных пожаров.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих  в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

Отсутствие на территории поселения средств тушения пожаров, в том числе лесных, увеличивает риск  ухудшения экологической обстановки, связанной с животным и растительным миром.

## 9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

В муниципальном образовании оформлено лишь одно место для сбора и накопления твёрдых бытовых отходов.

Узаконенного скотомогильника также нет. Есть яма по утилизации павших животных, которая находится в ведении местной администрации. Сбор и утилизация биологических отходов производится согласно требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» путём сжигания

В населённых пунктах отсутствует система сбора и уничтожения отходов.

Территория захламлена древесными отходами.

Состояние очистных сооружений, в том числе,  на канализационных сетях неудовлетворительное.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Старо-Акульшетского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Бирюса в северной части поселения выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Старо-Акульшетского поселения достигает 2 км. Эти зоны на рассматриваемой территории не имеют сплошного распространения.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей

Вдоль железной дороги, проходящей по Старо-Акульшетскому  поселению, Схемой территориального планирования Иркутской области выделены защитные лесные полосы. Полосы не имеют сплошного распространения.

Эти полосы выделены для защиты территории от загрязнения, обусловленного железнодорожным  транспортом.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Старо-Акульшетском поселении установлены водоохранные зоны для р. Бирюса, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Старо-Акульшетского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Старо-Акульшетского сельского поселения зоны санитарной охраны централизованных источников питьевого водоснабжения не определены.

Частные источники водоснабжения не всегда содержатся в порядке, и требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения  также не всегда соблюдаются.

Таким образом, отсутствует уверенность в сохранении постоянства санитарного состояния воды, используемой населением Старо-Акульшетского сельского поселения  для водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Старо-Акульшетского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и гравийно-песчаным  покрытием, а также железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги разной технической категории должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной от   25 до 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути, что на территории поселения не всегда выполняется.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей  в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

На территории поселения охранные зоны ЛЭП соблюдаются.

Охранные зоны  магистральных трубопроводов

На территории Старо-Акульшетского поселения проектируется магистральный нефтепровод.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы.

Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса опасности- 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса опасности - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса опасности– 50 м.

- для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

На рассматриваемой территории строится алюминиевый завод, для которого определена санитарно-защитная зона в 1000 м

В рассматриваемом поселении есть две котельные.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В муниципальном образовании оформлено одно место (свалка) для сбора и накопления твёрдых бытовых отходов, санитарно-защитная зона не определена и не вынесена на местность.

На территории поселения, восточнее с. Старый Акульшет имеется скотомогильник с определённой для него санитарно-защитной зоной в 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

На территории Старо-Акульшетского поселения имеется 1 кладбище. Оно находится на территории с. Старый Акульшет на расстоянии более 100 м от жилой застройки (кладбище менее 10 га), но санитарно-защитная зона на местность не вынесена.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории Старо-Акульшетского поселения Схемой территориального планирования Иркутской области горные отводы выделены для гравийно-галечниковых смесей и торфа, для месторождений глин в южной части поселения не выделены.

Во всех случаях горные отводы на местность не вынесены.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают село Старый Акульшет, деревня Парижская Коммуна, поселок железнодорожной станции Акульшет со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный  и железнодорожный транспорт, высоковольтные линии, разработка полезных ископаемых, молочно-товарная ферм, скотомогильник  и др.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории старо-Акульшетского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Состояние атмосферного воздуха в Старо-Акульшетском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное. Существует опасность его загрязнения вновь создаваемым алюминиевым заводом.

Загрязнение воды в Бирюсе, в основном, носит трансграничный характер. Тем не менее, и в самом поселении  в р.р. Бирюса и Акульшетка сбрасываются сточные воды с  низкими показателями очистки.

Загрязнения поверхностных вод возможно также в случае техногенных аварий на проектируемом нефтепроводе.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения, но регулярный анализ качества вод, используемых для водоснабжения, не производится.

Земли сельскохозяйственного назначения Старо-Акульшетского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами, на территории, где почти половина её площади занято лесами, отсутствует какая бы то ни было техника борьбы с пожарами.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с затоплением паводковыми водами и размывом берегов.

В населённых пунктах отсутствует система сбора и уничтожения отходов. Территория захламлена древесными отходами.

Состояние очистных сооружений, в том числе, на канализационных сетях неудовлетворительное.

Регламент зон с особыми условиями территории соблюдается частично.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Старо-Акульшетского сельского поселения следует

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- вынести все границы зон особого использования на местность;

- для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать  мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения, а также состояния соответствующего оборудования;

- разработать проект водоохранных зон источников водоснабжения;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

- создать специализированное хозяйство с техникой и оборудованием для борьбы с пожарами, в том числе,  лесными;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и предотвращению затопления паводковыми водами;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- создать защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- содействовать проведению природоохранных мероприятий;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей  среды.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Старо-Акульшетского муниципального образования.

Охрана объектов культурного наследия – под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные  постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоят 22 объектов археологического наследия -19 памятников археологии, 3 археологических достопримечательных места (в т.ч. одно одноэтноархеологическое) (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

На территории муниципального образования до выполнения работ по уточнению территорий объектов культурного (археологического) наследия действуют установленные ст.31 Земельного кодекса РФ и ст.33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ требования о согласовании государственным органом охраны объектов культурного наследия предоставления земельных участков и изменения их правового режима.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий,  определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Староакульшетское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОАКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 1» | правый берег р.Акульшетка, в 2,1 км ЮЗ ст.Акульшет, в 2 км восточнее г.Тайшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 2» | правый берег р.Акульшетка, в 2,0 км ЮЗ ст.Акульшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 3» | правый берег р.Акульшетка, в 2 км восточнее г.Тайшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 4» | правый берег р.Акульшетка, в в 2 км восточнее г.Тайшета |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 5» | правый берег р.Акульшетка, в 1,3 км ЮЗ ст.Акульшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 6» | правый берег р.Акульшетка, 5,9 км на север от моста через р.Акульшетку в г.Тайшете |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 7» | правый берег р.Акульшетка, 2,0 км на юго-восток от г.Тайшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 8» | правый берег р.Акульшетка, 1,9 км на юго-восток от г.Тайшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 9» | правый берег р.Акульшетка, 1,5 км СВ д.Новый Акульшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 10» | правый берег р.Акульшетка, 2,24 км ЮЮВ от устья, 5,5 км СВ г.Тайшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 11» | правый берег р. Акульшетка, в 4,8 км к югу(вверх по течению) от ее устья |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Грибова гора 12» | правый берег р. Акульшетка, в 4,95 км к югу(вверх по течению) от ее устья |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Пионерлагерь 1» | правый берег р.Бирюсы, в 1 км северо-западнее с.Старый Акульшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Пионерлагерь 2» | правый берег р.Бирюсы, в 1 км северо-западнее с.Старый Акульшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Пионерлагерь 3» | правый берег р.Бирюсы, 1.55 км на ЮВ от устья р.Тайшетки, 1,42 км к З от окраины д.Старый Акульшет |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Сафроновка 1» | правый берег р.Бирюсы, 1,5 км на ЮВ от устья р.Тайшетки, на восток от нежил. Д.Сафроновка |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Сафроновка 2» | правый берег р.Бирюсы, 1,24 км на ЮВ от устья р.Тайшетки, на восток от нежил. д.Сафроновка |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Сафроновка 3» | правый берег р. Тайшетка в 3,6 км к югу (вверх по течению) от ее устья |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Сафроновка 4» | На правом берегу р. Тайшетка в 3,8 км к югу (вверх по течению) от ее устья |
| ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА (АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ) |
| 20 | Объект культурного (археологического) наследия | «Усть-Байроновка | правый борт долины р. Бирюса , территория между реками Акульшетка и Байроновка - притоками р. Бирюса |
| 21. | Объект культурного (археологического) наследия | «Озерная | правый борт долины р. Бирюса, от восточной окраины г. Бирюсинск вниз по течению реки до нижней окраины с. Сафроновка |
| 22. | Объект культурного (этноархеологического) наследия | «Южное» | долины р. Бирюса и ее притоков рр. Тагул, Туманшет, Топорок |

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламент Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Петербург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией Староакульшетского муниципального образования;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Староакульшетского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории Старо-Акульшетского муниципального образования;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО, предоставленные администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования.

# Footnotes

Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям для строительства санаторно-бытового корпуса ПИС-67 на ст. Тайшет, г. Иркутск1989 г. Забайкалжелпроект.

По данным паспорта Старо-Акульшетского муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Старо-Акульшетского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным паспорта Старо-Акульшетского муниципального образования

По данным территориального  органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области